Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовой территории многоквартирного дома № 25 корпус 2 по ул. Стратилатовской в г. Великий Новгород

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовой территории многоквартирного дома № 25 корпус 2 по ул. Стратилатовской.

2. Виды, объемы выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью (схеме при необходимости).

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП, САнПин. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора.

Особые условия:

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Требования к качеству и результату работ:

Условия выполнения работ:

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

5. Место выполнения работ: ул. Стратилатовская д. 25, корп.2

6. Сроки выполнения работ: до 1 сентября 2024 г.

| Дефектная ведомость |
| --- |
| Благоустройство дворовых территорий по адресу: г.Великий Новгород, ул.Стратилатовская, д.25, кор.2 |
| №№ п/п | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 1000 м2 | 0,093 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |
|  |  |  |  |  | 0,093 |
|  |  |  | 1 т груза | 9,207 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км |
|  |  |  |  |  | 9,207 |
|  |  |  | 100 м | 3,18 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |
|  |  |  |  |  | 3,18 |
|  |  |  | 1 т груза | 3,282 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |
|  |  |  |  |  | 3,282 |
|  |  |  | 1 т груза | 29,536 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |
|  |  |  |  |  | 29,536 |
|  |  |  | 1 т груза | 32,818 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км |
|  |  |  |  |  | 32,818 |
|  |  |  | 100 м | 2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15) |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | шт | 200 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |
|  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  | 100 м | 1,18 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий -ТРОТУАРНЫХ |
|  |  |  |  |  | 1,18 |
|  |  |  | м3 | 5,9873 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |
|  |  |  |  |  | 5,9873 |
|  |  |  | м3 | 0,0234 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |
|  |  |  |  |  | 0,0234 |
|  |  |  | шт | 118 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |
|  |  |  |  |  | 118 |
|  |  |  | 100 м3 | 0,064 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |
|  |  |  |  |  | 0,064 |
|  |  |  | м3 | 6,4 | Земля растительная механизированной заготовки |
|  |  |  |  |  | 6,4 |
| Проезды -587м2 |
|  |  |  | т | 0,176 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -587м2 |
|  |  |  |  |  | 0,176 |
|  |  |  | т | 0,1813 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 |
|  |  |  |  |  | 0,1813 |
|  |  |  | 100 т | 0,423 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона |
|  |  |  |  |  | 0,423 |
|  |  |  | т | 42,723 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |
|  |  |  |  |  | 42,723 |
|  |  |  | т | 0,176 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -587м2 |
|  |  |  |  |  | 0,176 |
|  |  |  | т | 0,1813 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 |
|  |  |  |  |  | 0,1813 |
|  |  |  | маш.-ч | 0,15 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] |
|  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  |  | 1000 м2 | 0,587 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 (5)см |
|  |  |  |  |  | 0,587 |
|  |  |  | т | 56,7042 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |
|  |  |  |  |  | 56,7042 |
|  |  |  | 1000 м2 | 1,174 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |
|  |  |  |  |  | 1,174 |
|  |  |  | т | 14,2054 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |
|  |  |  |  |  | 14,2054 |
|  |  |  | шт | 1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | шт | 1 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | т | 9,207 | Возврат лома асфальтобетонного |
|  |  |  |  |  | 9,207 |

Составил: