| Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. № 9, к. 3 по улице Коровникова Великого Новгорода |
| --- |
| (наименование стройки) |
| Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. № 9, к. 3 по улице Коровникова Великого Новгорода |
| (наименование объекта капитального строительства) |
| Дефектная ведомость |
|  | Выполнение работ по ремонту придомовой территории д. № 9, к. 3 по улице Коровникова Великого Новгорода |
|  | (наименование раздела (подраздела) проектной документации) |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см | 100 м2 | 7,02 | V=702/100 |  |  |
| 2 | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) | т | 0,2106 | V=702*0,3/1000 |  |  |
| 2.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,216918 | V=(702*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона т.3 см | 100 т | 0,50544 | V=702*0,03*2,4/100 |  |  |
| 3.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 51,04944 | V=(702*0,03*2,4/100)*101 |  |  |
| 4 | Розлив вяжущих материалов (н.р. 0,3 кг/м2) | т | 0,2106 | V=702*0,3/1000 |  |  |
| 4.1 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,216918 | V=(702*0,3/1000)*1,03 |  |  |
| 5 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см / 5 см/ | 1000 м2 | 0,702 | V=702/1000 |  |  |
| 5.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 67,8132 | V=(702/1000)*96,6 |  |  |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 (К=5-4=1/0,5=2) | 1000 м2 | 1,404 | V=(702/1000)*2 |  |  |
| 6.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 16,9884 | V=(702/1000)*2*12,1 |  |  |
| 7 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР100.30.15 | 100 м | 1,4 | V=140/100 |  |  |
| 8 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,4448 | V=140*0,043*2,4*0,1 |  |  |
| 9 | Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 13,0032 | V=140*0,043*2,4*0,9 |  |  |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ | т | 14,448 | V=140*0,043*2,4 |  |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень | 100 м3 | 0,0375 | V=125*0,1*0,3/100 |  |  |
| 11.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 4,725 | V=(125*0,1*0,3/100)*126 |  |  |
| 12 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.30.15 | 100 м | 1,25 | V=125/100 |  |  |
| 12.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) | м3 | 5,375 | V=(125/100)*4,3 |  |  |
| 13 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | м2 | 2 | V=2*1 |  |  |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ | т | 0,48 | V=2*0,1*2,4 |  |  |
| 15 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 2 | V=2 |  |  |
| 15.1 | Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15 | м3 | 0,12 | V=2*0,02*3 |  |  |
| 15.2 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 | V=2*1 |  |  |
| 16 | Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм / демонтаж и монтаж старого ограждения с частичной заменой стоек | м | 70 | V=70 |  |  |
| 16.1 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 30х30 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,03894 | V=70*0,556285714/1000 |  |  |
| 17 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0756 | V=126*0,6/1000 |  |  |
| 18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км / полигон ТБО/ | т | 105,84 | V=75,6*1,4 |  |  |
| 19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т. 30 см | 100 м3 | 0,63 | V=126*0,5/100 |  |  |
| 19.1 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 69,3 | V=(126*0,5/100)*110 |  |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т. 40 см с расклинцовкой | 100 м3 | 0,504 | V=126*0,4/100 |  |  |
| 21 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 53,9784 | V=50,4*1,26*0,85 |  |  |
| 22 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 9,5256 | V=50,4*1,26*0,15 |  |  |
| 23 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,126 | V=126/1000 |  |  |
| 23.1 | Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II | т | 11,7558 | V=(126/1000)*93,3 |  |  |
| 23.2 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б | т | 0,0819 | V=(126/1000)*0,65 |  |  |
| 24 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0054 | V=90*0,3*0,2/1000 |  |  |
| 25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км /полигон ТБО/ | т | 7,56 | V=5,4*1,4 |  |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень | 100 м3 | 0,027 | V=90*0,1*0,3/100 |  |  |
| 26.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 3,402 | V=(90*0,1*0,3/100)*126 |  |  |
| 27 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100.20.8 | 100 м | 0,9 | V=90/100 |  |  |
| 27.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 1,44 | V=(90/100)*1,6 |  |  |
| должность |  | подпись, инициалы, фамилия |