Техническое задание

На выполнение работ по ремонту  ливневой канализации многоквартирного дома    №22 по ул. Попова

Наименование работ: ремонт  ливневой канализации  многоквартирного дома №22 по ул. Попова

Виды, объемы выполняемых работ: техническое задание, дефектная ведомость.

Требования к выполнению работ:

-все производственные  работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества ( нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы,ВСНы).

-работы выполняются в соответствии с локальной сметой.

Особые условия:

- после выполнения работ  Подрядчик предоставляет акты освидетельствования скрытых работ (Устройство песчаной подготовки основания, монтаж сборных ж.б. конструкций, монтаж трубопроводов, проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, обратная засыпка с послойным уплотнением).

-сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов примененных при производстве работ;

-общий журнал работ

-до начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение на проведение земляных работ, связанных с разрытием грунта и вскрытием дорожных покрытий .

-монтаж всех сборных железобетонных элементов выполнять на слое цементно-песчаного раствора

-все поверхности железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

-обратную засыпку выполнять песком с послойным уплотнением.

Состав работ:

- вскрытие дорожного полотна для проведения работ.

- разработка котлована (траншеи) с сохранением элементов существующего благоустройства для их повторного применения после окончания работ (тротуарная плитка, газонная трава).

- демонтаж существующего дождеприемного колодца.

- демонтаж трубопровода

- устройство нового дождеприемного колодца.

- монтаж трубопровода.

- антикоррозионная защита, гидроизоляция и теплоизоляция строительных конструкций.

- обратная засыпка трубопроводов с послойным уплотнением.

- восстановление всех слоев дорожного покрытия на участке производства работ.

-вВосстановление существующего благоустройства пешеходной зоны

Требования к качеству и результату  работ:

-монтаж 	трубных систем вести на основании руководства по монтажу трубных систем, разработанных производителем. При монтаже трубных систем использовать фасонные части и фитинги производителя труб;

-испытания должны проводиться до обратной засыпки котлована по согласованию с представителем технического надзора Заказчика ;

-в случае получения замечаний при приемке, устранить замечания в кратчайшие сроки.

Условия выполнения работ:

-места производства работ должны быть ограждены  ограждающими   устройствами.

-все работы должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

Требования к предоставлению гарантий качества  работ:

-гарантийный срок на выполняемые работы 5 лет.

-в течение гарантийного срока  Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
|  | на ремонт ливневой канализации |
| Жилой дом № 22 по ул. Попова |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕР23-03-007-04 | Демонтаж круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных констр | 0,017 |  |
|  |  | 1/0,017 |  |  |  |
| 2 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,006 |  |
|  |  | 2/0,006 |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,012 |  |
|  |  | 3/0,012 |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-067-03 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | 100 м2 креплений | 0,2 |  |
|  |  | 4/0,2 |  |  |  |
| 5 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,2 |  |
|  |  | 5/0,2 |  |  |  |
| 6 | ТЕР23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных констр | 0,06 |  |
|  |  | 6/0,06 |  |  |  |
| 7 | ТЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм | 100 м трубопроводов | 0,06 |  |
|  |  | 7/0,06 |  |  |  |
| 8 | ТЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых | 1 врезка | 1 |  |
|  |  | 8/1 |  |  |  |
| 9 | ТЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |  |
|  |  | 9/0,2 |  |  |  |
| 10 | 507-4466 | Муфта защитная для прохода сквозь бетон | шт. | 2 |  |
|  |  | 10/2 |  |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,12 |  |
|  |  | 11/0,12 |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,006 |  |
|  |  | 12/0,006 |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,006 |  |
|  |  | 13/0,006 |  |  |  |

Подписи сторон:

Заказчик Гл. инженер ООО «УК «Армада» ___________________ Л.В.Холодова

Подрядчик                                                       _____________________

Контролирующая организация                     _____________________  С.Ф.Работуев